## Slide 1: Ηλιακή Ακτινοβολία
Μαραντίδης Κυριάκος
Διανεμημένη Παραγωγή
Εαρινό εξάμηνο 2021

## Slide 2: Τι είναι η ακτινοβολία;
Ακτινοβολία είναι η εκπομπή και διάδοση ενέργειας με ηλεκτρομαγνητικά κύματα είτε στο κενό είτε σε διαπερατό από την ακτινοβολία μέσο.

## Slide 3: Χαρακτηριστικά ακτινοβολίας
Μήκος κύματος
Ένταση
Ικανότητα εκπομπής

## Slide 4: Μήκος κύματος
Μετριέται σε microns
Τύπος: λ=

## Slide 5: Ένταση ακτινοβολίας
Ένταση ακτινοβολίας είναι η ενέργεια που προσπίπτει σε στοιχειώδη χρόνο, στη μονάδα επιφάνειας από μία διεύθυνση σε στερεά γωνία δια την προβολή της επιφάνειας σε επίπεδο κάθετο προς την διεύθυνση.

## Slide 6: Ικανότητα Εκπομπής
Ικανότητα εκπομπής για ορισμένο μήκος κύματος λ και ορισμένη θερμοκρασία Τ, είναι η ενέργεια που εκπέμπει το σώμα από την μονάδα επιφάνειας στην μονάδα του χρόνο

## Slide 7: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Ραδιοκύματα
Μικροκύματα
Υπέρυθρη ακτινοβολία
Ορατό φως
Υπεριώδης ακτινοβολία
Ακτίνες Χ
Ακτίνες Υ
Κοσμικές ακτίνες

## Slide 8: Συνιστώσες Ηλιακής Ακτινοβολίας
Διάχυτη
  Είναι η ηλιακή ακτινοβολία η οποία φτάνει στην γη αφού έχει διασκορπιστεί από την άμεση.
Άμεση
  H ηλιακή ακτινοβολία η οποία προέρχεται κατευθείαν από τον ήλιο.
Καθολική
  To άθροισμα της διάχυτης και της άμεσης ακτινοβολίας.

## Slide 9: Μεγέθη-Μονάδες
Ένταση ακτινοβολίας
  Watt per square metre W/m2 = Wm−2
  Langley J/m2

## Slide 10: Όργανα Μέτρησης
Φωτοδίοδος
Πυρανόμετρο
Φασματοσκόπιο

## Slide 11: Πυρανόμετρο
Αρχή λειτουργίας: Θερμοηλεκτρικό Φαινόμενο
  Η ακτινοβολία προσπίπτει στην ενεργό επιφάνεια και τη θερμαίνει
  Δημιουργείται διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμαινόμενης πλάκας και μιας άλλης στο εσωτερικό του
  Η διαφορά θερμοκρασίας οδηγεί σε διαφορά δυναμικού που μετριέται με ένα βολτόμετρο.
  Κάθε πυρανόμετρο χαρακτηρίζεται από μία σταθερά, την ευαισθησία του σε ΗΜ ακτινοβολία

## Slide 12: Φωτοδίοδος
Αποτελούνται από μία φωτοευαίσθητη δίοδο ημιαγωγού, δηλαδή μία επαφή p-n που έχει στην άνω όψη της ένα φωτoαγώγιμο στρώμα
Η πρόσπτωση φωτός στην επιφάνειά τους δημιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών στην περιοχή της επαφής, δηλαδή ένα μικρόρεύμα (φωτόρευμα)
Το φωτόρευμα είναι αμελητέο σε σύγκριση με τα ρεύματα που διαρρέουν τις φωτοδιόδους όταν αυτές είναι ορθά πολωμένες, οπότε άγουν ως κανονικές δίοδοι
Όταν όμως οι φωτοδίοδοι είναι ανάστροφα πολωμένες, το φωτόρευμα καθίσταται σημαντικό και επιτρέπει τη μέτρηση της προσπίπτουσας φωτεινής έντασης.

## Slide 13: Τροχιά Ηλίου
Ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία.
  720.000 χιλ την ώρα ( 230 εκκατομύρια χρόνια για να περιστραφεί γύρω από το κέντρο του γαλαξία).
  Κλίση περιστροφής είναι 7.25 μοίρες ενώ διαφορετικά μέρη του ήλιου περιστρέφονται με διαφορετική ταχύτητα.

## Slide 14: Ατμόσφαιρα Ήλιου
Πυρήνας
Ραδιενεργή Ζώνη
Ζώνη Μεταφοράς
Φωτόσφαιρα
Χρωμόσφαιρα
Κορόνα

## Slide 15: Διακύμανση Ακτινοβολίας
Ημερήσια
Εποχική
Διακύμανση με βάση τις συντεταγμένες

## Slide 16: Εποχική Διακύμανση

## Slide 17: Εποχική Διακύμανση

## Slide 18: Διακύμανση Συντεταγμένων